## Slide 1: BOBINAS DE HELMHOLTZ
João Gaspar, 107708
Guilherme Santos, 107961

## Slide 2: Objetivos
Calibrar uma sonda de efeito de Hall por meio de um solenoide padrão;
Medir o campo magnético ao longo do eixo de duas bobinas estreitas;
Estabelecer a configuração de Helmholtz e medir o campo magnético ao longo do eixo das respetivas bobinas;
Calcular a constante de calibração, cc;
Verificar o princípio da sobreposição;
Medir o campo magnético;
Estimar o número de espiras.

## Slide 3: Parte A – Calibração da sonda de Hall

## Slide 4: Solenóide Padrão
Lei de Ampère: , sendo o número de espiras por unidade de comprimento de solenóide, a corrente que percorre o solenóide e a constante de permeabilidade magnética do vácuo, .

## Slide 5: Metodologia
Ligar os terminais da sonda e o voltímetro à entrada e à saída do amplificador, respetivamente;
Registar o comprimento do solenóide e o número de espiras por unidade de comprimento de solenóide;
Verificar a ausência do campo magnético, caso contrário regular o potenciómetro;
Inserir a sonda no solenóide e fazer variar a corrente;
Registar a tensão.

## Slide 6
Fazendo uso das funções disponíveis no EXCEL obtivemos a equação da reta: .
Representação gráfica
Chart: Tensão de Hall em função da Intensidade
| 0 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.29799999999999999 | 0.36699999999999999 | 0.42099999999999999 | 0.48 | 0.52500000000000002 | 0.61199999999999999
Tensão de Hall Vh | 0 | 0.013 | 0.0254 | 0.0379 | 0.0525 | 0.0625 | 0.0769 | 0.0879 | 0.1003 | 0.1095 | 0.1277

## Slide 7: Constante de calibração e erro
Ao conhecer o declive da reta determinamos: ;
Para calcular o erro: , como , , então: .

## Slide 8: Parte B – Princípio da sobreposição

## Slide 9: Bobinas de Helmholtz
Duas bobinas com uma distância entre elas igual ao seu raio;
Mesmo número de espiras para ambos os enrolamentos, sendo percorridos por correntes iguais com o mesmo sentido;

## Slide 10: Metodologia
Medir o raio das bobinas e ajustar a distância entre as mesmas para a do raio adquirido;
Mudar os multímetros para medirem intensidade e tensão;
Ajustar a resistência de modo a que a sua intensidade seja de 0,5 A;
Inserir a sonda nas bobinas e efetuar as diversas medições para a bobina 1, bobina 2 e ambas as bobinas;
Medir e registrar os valores da tensão em diferentes posições nos três circuitos respetivos;
Calcular o campo magnético com os valores obtidos e verificar a existência do principio da sobreposição;
Calcular uma estimativa do número de espiras da bobina.

## Slide 11
Gráfico representativo à tensão em função da distância.
Representação gráfica
Chart: Distância (m)
| 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28000000000000003 | 0.28999999999999998 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.4 | 0.41
Bobina 1 | 0.0119 | 0.0166 | 0.0245 | 0.0339 | 0.0447 | 0.0521 | 0.0526 | 0.0458 | 0.0351 | 0.0248 | 0.0176 | 0.0123 | 0.0086 | 0.0065 | 0.0044 | 0.0033 | 0.0024 | 0.0017
Bobina 2 | 0.0027 | 0.0034 | 0.0043 | 0.0058 | 0.0078 | 0.011 | 0.0155 | 0.022 | 0.0315 | 0.0415 | 0.0509 | 0.0529 | 0.0467 | 0.0355 | 0.0267 | 0.0179 | 0.0123 | 0.0088
Bobina 1 + 2 | 0.0142 | 0.0204 | 0.0287 | 0.039 | 0.0519 | 0.0618 | 0.0655 | 0.0642 | 0.0629 | 0.0641 | 0.0653 | 0.062 | 0.0521 | 0.0398 | 0.0283 | 0.0196 | 0.0139 | 0.0099
Bobinas em série | 0.0142 | 0.0204 | 0.0287 | 0.039 | 0.0519 | 0.0618 | 0.0655 | 0.0642 | 0.0629 | 0.0641 | 0.0653 | 0.062 | 0.0521 | 0.0398 | 0.0283 | 0.0196 | 0.0139 | 0.0099

## Slide 12: Princípio da sobreposição
Tendo previamente obtido o valor da tensão para várias distâncias e tendo em conta a fórmula seguinte: , conseguimos calcular o campo magnético para as várias distâncias medidas.

## Slide 13
Gráfico representativo ao campo magnético em função da distância;
Através destes gráficos (do anterior também), conseguimos confirmar a existência do princípio da sobreposição, onde o campo magnético total produzido por várias cargas é a soma dos campos magnéticos produzidos individualmente, conseguindo observar a sua quase sobreposição.
Princípio da sobreposição -representação gráfica
Chart: Distância (m)
| 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.28000000000000003 | 0.28999999999999998 | 0.3 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.4 | 0.41
Bobina 1 | 0.00024871 | 0.00034694 | 0.00051205 | 0.00070851 | 0.00093423 | 0.0010889 | 0.0010993 | 0.00095722 | 0.00073359 | 0.00051832 | 0.00036784 | 0.00025707 | 0.00017974 | 0.00013585 | 9.196e-05 | 6.897e-05 | 5.016e-05 | 3.553e-05
Bobina 2 | 5.643e-05 | 7.106e-05 | 8.987e-05 | 0.00012122 | 0.00016302 | 0.0002299 | 0.00032395 | 0.0004598 | 0.00065835 | 0.00086735 | 0.0010638 | 0.0011056 | 0.00097603 | 0.00074195 | 0.00055803 | 0.00037411 | 0.00025707 | 0.00018392
Bobina em série | 0.00029678 | 0.00042636 | 0.00059983 | 0.0008151 | 0.0010847 | 0.0012916 | 0.0013689 | 0.0013418 | 0.0013146 | 0.0013397 | 0.0013648 | 0.0012958 | 0.0010889 | 0.00083182 | 0.00059147 | 0.00040964 | 0.00029051 | 0.00020691
Bobina 1 + 2 | 0.00030514 | 0.000418 | 0.00060192 | 0.00082973 | 0.0010972 | 0.0013188 | 0.0014233 | 0.001417 | 0.0013919 | 0.0013857 | 0.0014316 | 0.0013627 | 0.0011558 | 0.0008778 | 0.00064999 | 0.00044308 | 0.00030723 | 0.00021945

## Slide 14: Cálculo do números de espiras
De forma a calcular o número de espiras, temos de conhecer o valor teórico e prático do campo magnético;
O valor do campo magnético prático, , é obtido através da média dos valores do campo magnético:
Para o valor do campo magnético teórico, é necessário recorrer à fórmula: ;
O valor para o número de espiras é: .

## Slide 15: Conclusão
Através da realização deste trabalho, adquirimos mais conhecimentos sobre o funcionamento do solenóide, das bobinas de Helmholtz e o efeito que o campo magnético tem sobre elas.