## Slide 1: Aulas 9 e 10
Sub-rotinas: chamada e retorno
Caraterização das sub-rotinas na perspetiva do "chamador" e do "chamado"
Convenções adotadas na arquitetura MIPS quanto à:
  passagem de parâmetros para sub-rotinas
  devolução de valores de sub-rotinas
  utilização e salvaguarda de registos
A stack - conceito e operações básicas
Utilização da stack na arquitetura MIPS
Análise de um exemplo.

## Slide 2: Porque se usam funções (sub-rotinas)?
Há três razões principais que justificam a existência de funções*:
  A reutilização no contexto de um determinado programa - aumento da eficiência na dimensão do código, substituindo a repetição de um mesmo trecho de código por um único trecho evocável de múltiplos pontos do programa
  A reutilização no contexto de um conjunto de programas, permitindo que o mesmo código possa ser reaproveitado (bibliotecas de funções)
  A organização e estruturação do código
(*) No contexto da linguagem Assembly, as funções e os procedimentos são genericamente conhecidas por sub-rotinas!

## Slide 3: Sub-rotinas: exemplo
As instruções K+2 a K+6 formam uma sub-rotina
As instruções W+3 a W+7 formam uma 2ª sub-rotina
Como implementar o esquema de chamada e retorno de uma sub-rotina?
  A instrução que chama a sub-rotina tem que guardar o endereço da instrução para onde deve ser feito o retorno

## Slide 4: Sub-rotinas no MIPS: a instrução JAL
Sub-rotina
A ligação (link) entre o chamador e o chamado (sub-rotina) é feita pela instrução JAL (jump and link)
A instrução JAL é uma instrução de salto incondicional, que armazena o valor atual do Program Counter no registo $ra
A instrução JAL é codificada do mesmo modo que a instrução J
0x00400008
$ra:
0x0040001C
$ra:

## Slide 5: Ciclo de execução da instrução JAL
jal target_address
(jal 0x00400070)
PC = 0x00400070
IR = MEM[PC]
IR = 0x0C10001C
O registo $ra ($31) armazena o endereço de retorno (0x00400030)
Fase fetch
PC = 0x00400030
PC = PC + 4
$ra = 0x00400030
$ra = PC
PC=target_address
Fase execute
Instrução_N
0x0C10001C
Instrução_N+2
0x00400028
0x00400030
0x0040002C
Endereço de retorno
Endereço da 1ª instrução da sub-rotina a executar é 0x00400070
PC4MSBits | (0x10001C << 2)
A próxima instrução a ser executada está no endereço 0x00400070
target_address = 0x00400070
jal <0x10001C>
S

## Slide 6: Ciclo de execução da instrução JR
PC: 0x00400094
$ra: 0x00400030
PC = 0x00400030
IR = MEM[PC]
IR = 0x03E00008
Fase fetch
PC = 0x00400098
PC = PC + 4
PC = $ra
Fase execute
Instrução_N
jal 0x00400070
Instrução_N+2
0x00400028
0x00400030
0x0040002C
(...)
(...)
0x03E00008
0x00400070
0x00400094
...
Como regressar à instrução que sucede à instrução "jal" ?
Aproveita-se o endereço de retorno armazenado em $ra durante a execução da instrução "jal" (instrução "jr register")
A próxima instrução a ser executada está no endereço 0x00400030
jr $ra

## Slide 7: Chamada a uma sub-rotina a partir de outra sub-rotina
E se a sub-rotina (Instrução_K+1 a “jr $ra”) chamar uma 2ª sub-rotina?
sub-rotina

## Slide 8: Chamada a uma sub-rotina a partir de outra sub-rotina
No caso em que a sub-rotina chama uma 2ª sub-rotina, o valor do registo $ra é alterado (pela instrução "jal"), perdendo-se a ligação para o primeiro chamador. Como resolver este problema?
0x00400008
$ra:
0x00400040
$ra:

## Slide 9: Chamada a uma sub-rotina a partir de outra sub-rotina
0x00400008
$ra:
0x00400040
$ra:
0x00400008
$ra:
O valor de $ra é salvaguardado, na memória, no início da sub-rotina e é reposto antes do retorno

## Slide 10: Instruções JAL e JALR
A instrução "jal" é codificada do mesmo modo que a instrução "j": formato j em que os 26 bits menos significativos são obtidos dos 28 bits menos significativos do endereço-alvo, deslocados à direita dois bits
Durante a execução, a obtenção do endereço-alvo é feita do mesmo modo que na instrução "j"
A especificação de um endereço-alvo de 32 bits é possível através da utilização da instrução "jalr" (jump and link register)
A instrução "jalr" funciona de modo idêntico à instrução "jal", exceto na obtenção do endereço-alvo:
  o endereço da sub-rotina é lido do registo especificado na instrução (endereçamento indireto por registo); ex: jalr $t2
A instrução "jalr" é codificada com o formato R

## Slide 11: Sub-rotinas
A reutilização de sub-rotinas é essencial em programação, em especial quando suportam funcionalidades básicas, quer do ponto de vista computacional como do ponto de vista do interface entre o computador, os periféricos e o utilizador humano
As sub-rotinas surgem frequentemente agrupadas em bibliotecas, a partir das quais podem ser evocadas por qualquer programa
A utilização de sub-rotinas escritas por outros para serviço dos nossos programas, não deverá implicar o conhecimento dos detalhes da sua implementação
Geralmente, o acesso ao código fonte da sub-rotina (conjunto de instruções originalmente escritas pelo programador) não é sequer possível, a menos que o mesmo seja tornado público pelo seu autor

## Slide 12: Sub-rotinas
Na perspetiva do programador, a sub-rotina que este tem a responsabilidade de escrever é um trecho de código isolado, com uma funcionalidade bem definida, e com uma interface que ele próprio pode determinar em função das necessidades
O facto de uma sub-rotina ser escrita para poder ser reutilizada implica que o programador não conhece antecipadamente as caraterísticas do programa que a irá chamar
Torna-se óbvia a necessidade de definir um conjunto de regras que regulem a relação entre o programa “chamador” e a sub-rotina “chamada”:
  definição da interface entre ambos, i.e., quais os parâmetros de entrada e como os passar para a sub-rotina e como devolver resultados ao programa chamador
  princípios que assegurem uma “sã convivência” entre os dois, de modo a que um não destrua os dados do outro

## Slide 13: Sub-rotinas
...
li $t0,0
lab1: bge $t0,5,endf1
...
jal sub1
...
addi $t0,$t0,1
j lab1
endf1: ...
Quantas vezes vai ser executado o ciclo do programa chamador?
Exemplo
(Programa chamador)

## Slide 14: Sub-rotinas
...
li $t0,0
lab1: bge $t0,5,endf1
...
jal sub1
...
addi $t0,$t0,1
j lab1
endf1: ...
sub1: li $t0,3
lab2: ble $t0,0,endf2
...
addi $t0,$t0,-1
j lab2
endf2: jr $ra
Quantas vezes vai ser executado o ciclo do programa chamador?
Exemplo
(Programa chamador)
(Sub-rotina)

## Slide 15: Regras a definir entre chamador e a sub-rotina chamada
Ao nível da interface:
  Como passar parâmetros do “chamador” para a sub-rotina, identificar quantos e onde são passados
  Como devolver, para o “chamador”, resultados produzidos pela sub-rotina
Ao nível das regras de “sã convivência”:
  Que registos do CPU podem “chamador” e sub-rotina usar, sem que haja alteração indevida de informação por parte da sub-rotina (por exemplo a sub-rotina alterar o conteúdo de um registo que é usado pelo chamador e que tem informação que não pode ser perdida)
  Como partilhar a memória usada para armazenar dados, sem risco de sobreposição (e consequente perda de informação armazenada)

## Slide 16: Convenções do MIPS (passagem e devolução de valores)
Os parâmetros que possam ser armazenados na dimensão de um registo (32 bits, i.e., char, int, ponteiros) devem ser passados à sub-rotina nos registos $a0 a $a3 ($4 a $7) por esta ordem
  o primeiro parâmetro sempre em $a0, o segundo em $a1 e assim sucessivamente
Caso o número de parâmetros a passar seja superior a quatro, os 4 primeiros são passados nos registos $ai e os restantes (pela ordem em que são declarados) deverão ser passados na stack
A sub-rotina pode devolver um valor de 32 bits ou um de 64 bits:
  Se o valor a devolver é de 32 bits é utilizado o registo $v0
  Se o valor a devolver é de 64 bits, são utilizados os registos $v1 (32 bits mais significativos) e $v0 (32 bits menos significativos)

## Slide 17: Exemplo (chamador)
int max(int, int);
void main(void)
{
int val1=19;
int val2=35:
int maxVal;
...
maxVal=max(val1, val2);
print_int10(maxVal);
}
.text
main: (...) #Salvaguarda $ra
li $t2, 19
li $t3, 35
...
move $a0,$t2
move $a1,$t3
jal max
move $a0, $v0
li $v0,1
syscall
(...) #Repõe $ra
jr $ra
valor devolvido em $v0
chamada da sub-rotina
parâmetros passados em $a0 e $a1
val1: $t2
val2: $t3
maxVal: $a0
Para escrever o programa “chamador”, não é necessário conhecer os detalhes de implementação da sub-rotina

## Slide 18: Exemplo (sub-rotina)
int max(int a, int b)
{
int vmax = a;
if(b > vmax)
vmax = b;
return vmax;
}
max: move $t0, $a0
ble $a1, $t0, endif
move $t0, $a1
endif: move $v0, $t0
jr $ra
Em Assembly:
parâmetros
Valor a devolver
regresso ao chamador
vmax: $t0
Para escrever o código da sub-rotina, não é necessário conhecer os detalhes de implementação do “chamador”
Será necessário salvaguardar o valor de $ra?

## Slide 19: Estratégias para a salvaguarda de registos
Que registos pode usar uma sub-rotina, sem que se corra o risco de que os mesmos registos estejam a ser usados pelo programa “chamador”, potenciando assim a destruição de informação vital para a execução do programa como um todo?
Uma hipótese seria dividir, de forma estática, os registos existentes entre “chamador” e “chamado”!
  Nesse caso, o que fazer quando o “chamado” é simultaneamente "chamador" (sub-rotina que chama outra sub-rotina)?
Outra hipótese consiste em atribuir a um dos “parceiros” a responsabilidade de copiar previamente para a memória externa o conteúdo de qualquer registo que pretenda utilizar (salvaguardar o registo) e repor, posteriormente, o valor original lá armazenado
  Essa responsabilidade pode ser atribuída ao chamador ou à sub-rotina (ou aos dois)

## Slide 20: Estratégias para a salvaguarda de registos
Estratégia “caller-saved”
  Deixa-se ao cuidado do programa “chamador” a responsabilidade de salvaguardar o conteúdo da totalidade dos registos antes de chamar a sub-rotina
  Cabe-lhe também a tarefa de repor posteriormente o seu valor
  No limite, é admissível que o "chamador" salvaguarde apenas os registos de cujo conteúdo venha a precisar mais tarde
Estratégia “callee-saved”
  Entrega-se à sub-rotina a responsabilidade pela prévia salvaguarda dos registos que vai usar
  Assegura, igualmente, a tarefa de repor o seu valor imediatamente antes de regressar ao programa “chamador”

## Slide 21: Convenção para salvaguarda de registos no MIPS
Os registos $t0 a $t9, $v0 e $v1, e $a0 a $a3 podem ser livremente utilizados e alterados pelas sub-rotinas
Os registos $s0 a $s7 não podem, na perspetiva do chamador, ser alterados pelas sub-rotinas
  Se uma dada sub-rotina precisar de usar qualquer um dos registos $s0 a $s7 compete a essa sub-rotina salvaguardar previamente o seu conteúdo, repondo-o imediatamente antes de terminar
  Ou seja, é seguro para o programa chamador usar um registo $sn para armazenar um valor que vai necessitar após a chamada à sub-rotina, uma vez que tem a garantia que esta não o modifica

## Slide 22: Considerações práticas sobre a utilização da convenção
sub-rotinas terminais (sub-rotinas folha, i.e., que não chamam qualquer sub-rotina)
  Só devem utilizar registos que não têm a responsabilidade de salvaguardar ($t0..$t9, $v0..$v1 e $a0..$a3)
sub-rotinas intermédias (sub-rotinas que chamam outras sub-rotinas)
  Devem utilizar os registos $s0..$s7 para o armazenamento de valores que pretendam preservar durante a chamada à sub-rotina seguinte
    A utilização de qualquer um dos registos $s0 a $s7 implica a sua prévia salvaguarda na memória externa logo no início da sub-rotina e a respetiva reposição no final
  Devem utilizar os registos $t0..$t9, $v0..$v1 e $a0..$a3 para os restantes valores

## Slide 23: Utilização da convenção - exemplo
sub1: li $t0,3
lab2: ble $t0,0,endf2
...
addi $t0,$t0,-1
j lab2
endf2: jr $ra
Quantas vezes vai ser executado o ciclo do programa chamador?
O problema detetado na codificação do programa chamador e da sub-rotina dos slides 13 e 14 pode facilmente ser resolvido se a convenção de salvaguarda de registos for aplicada
O código da sub-rotina é desconhecido do programador do “chamador” e vice-versa
A variável de controlo do ciclo do chamador deverá residir num registo $sn (por exemplo no $s0) – registo que, garantidamente, a sub-rotina não vai alterar
...
li $t0,0
lab1: bge $t0,5,endf1
...
jal sub1
...
addi $t0,$t0,1
j lab1
endf1: ...
(...) # Salv. $s0
...
li $s0,0
lab1: bge $s0,5,endf1
...
jal sub1
...
addi $s0,$s0,1
j lab1
endf1: ...
(...) # Repoe $s0

## Slide 24: Armazenamento temporário de informação
Como poderemos garantir que cada sub-rotina, ao usar a memória para guardar os seus dados, não destrói os dados das restantes sub-rotinas?

## Slide 25: Stack: espaço de armazenamento temporário
…
…
…
Add_FF00
Add_FF04
…
Add_FF20
Add_FF1C
Add_FF18
Add_FF14
Add_FF10
Add_FF0C
Add_FF08
Stack
(Memória)
Dados_sub1_1
Dados_sub1_2
Dados_sub1_3
Dados_sub2_1
Dados_sub2_2
Dados_sub3_3
Dados_sub3_4
Dados_sub3_1
Dados_sub3_2
Dados da
sub-rotina 1
Dados da
sub-rotina 2
Dados da
sub-rotina 3
Salvag.
dados
(…)
jal sub2
(…)
jr $ra
Sub1
Salvag.
dados
(…)
jal sub3
(…)
jr $ra
Sub2
Salvag.
dados
(…)
jal sub4
(…)
jr $ra
Sub3
A stack vai sendo ocupada à medida que as sub-rotinas são chamadas...

## Slide 26: Stack: espaço de armazenamento temporário
Dados_sub3_3
Dados_sub3_4
…
Dados_sub2_1
Dados_sub2_2
Dados_sub3_1
Dados_sub3_2
…
Dados_sub1_1
Dados_sub1_2
Dados_sub1_3
…
Add_FF00
Add_FF04
…
Add_FF20
Add_FF1C
Add_FF18
Add_FF14
Add_FF10
Add_FF0C
Add_FF08
Stack
(Memória)
Salvag.
dados
(…)
jal sub2
(…)
jr $ra
Sub1
Salvag.
dados
(…)
jal sub3
(…)
jr $ra
Sub2
Salvag.
dados
(…)
jal sub4
(…)
jr $ra
Sub3
... e libertada por ordem inversa
Dados da
sub-rotina 2
Dados da
sub-rotina 3
Dados da
sub-rotina 1

## Slide 27: Stack: espaço de armazenamento temporário
A estratégia de gestão dinâmica do espaço de memória - em que a última informação acrescentada é a primeira a ser retirada – é designada por LIFO (Last In First Out)
A estrutura de dados correspondente é conhecida por stack ("pilha”)
As stacks são de tal forma importantes que muitas arquiteturas suportam diretamente instruções específicas para a sua manipulação (por exemplo a arquitetura Intel x86)
A operação que permite acrescentar informação à stack é normalmente designada por PUSH, enquanto que a operação inversa é conhecida por POP

## Slide 28: Stack: operações push e pop
Estas operações têm associado um registo designado por Stack Pointer (SP)
O registo Stack Pointer mantém, de forma permanente, o endereço do topo da stack (TOS - top of stack) e aponta sempre para o último endereço ocupado
  Numa operação de PUSH é necessário pré-atualizar o stack pointer antes de copiar informação para a stack
  Numa operação de POP é feita uma leitura da stack, do endereço atual do stack pointer, seguida de atualização do valor do stack pointer
PUSH
POP

## Slide 29: Atualização do stack pointer
A atualização do stack pointer, numa operação de push (escrita de informação), pode seguir uma de duas estratégias:
  Ser incrementado, fazendo crescer a stack no sentido crescente dos endereços
  Ser decrementado, fazendo crescer a stack no sentido decrescente dos endereços
A estratégia de crescimento da stack no sentido dos endereços mais baixos é, geralmente, a adotada
A estratégia de crescimento da stack no sentido dos endereços mais baixos permite uma gestão simplificada da fronteira entre os segmentos de dados e de stack

## Slide 30: Atualização do stack pointer
.Text
Stack
.Data
Dynamic data
0x00400000
0x10010000
0x7FFFEFFC
Memory
free
Exemplo de um mapa de utilização da memória
variáveis criadas dinamicamente pelo programa (em tempo de execução)
Text (code segment): instruções do programa
Data: dados inicializados e não inicializados do programa (variáveis globais, e variáveis declaradas dentro de funções como static)
Dynamic data (heap): variáveis criadas e eliminadas dinamicamente pelo programa (e.g. funções malloc() e free() da linguagem C)
Stack: variáveis locais das funções (não declaradas como static); endereço de retorno das sub-rotinas
S

## Slide 31: Regras de utilização da stack na arquitetura MIPS
$SP
$SP
$SP
1. O registo $sp (stack pointer) contém o endereço da última posição ocupada da stack
2. A stack cresce no sentido decrescente dos endereços da memória
0xFFFF000C
0xFFFF0010
0xFFFF001C
0xFFFF0020
0xFFFF0004
0xFFFF0008
0xFFFF0014
0xFFFF0018
0xFFFF0024
0xFFFF0028
0xFFFF0000
Memória …
…
$sp = $29
0xFFFF0020
$SP:
0xFFFF0010
3. A stack está organizada em words de 32 bits

## Slide 32: Regras de utilização da stack na arquitetura MIPS
Exemplo (salvaguarda de 4 registos)
sb1: addiu $sp,$sp,-16 # Reserva espaço na stack
sw $ra,0($sp) # Copia registos
sw $s0,4($sp) # $ra, $s0, $s1
sw $s1,8($sp) # e $s2 para a
sw $s2,12($sp) # stack
lw $ra,0($sp) # Repõe o valor
lw $s0,4($sp) # dos registos
lw $s1,8($sp) # $ra,
lw $s2,12($sp) # $s0, $s1 e $s2
(...) # Código da sub-rotina
addiu $sp,$sp,16 # Liberta espaço na stack jr $ra # Retorna
$SP
$SP
$SP
0xFFFF0004
0xFFFF0008
0xFFFF000C
0xFFFF0010
0xFFFF0014
0xFFFF0018
0xFFFF001C
0xFFFF0020
0xFFFF0024
0xFFFF0028
0xFFFF0000
Memória …
…
Cópia de $s2
Cópia de $s1
Cópia de $s0
Cópia de $ra
$SP:
0xFFFF0020
0xFFFF0010

## Slide 33: Regras de utilização da stack na arquitetura MIPS
Exemplo (salvaguarda de 4 registos)
sb1: addiu $sp,$sp,-16 # Reserva espaço na stack
sw $ra,0($sp) # Copia registos
sw $s0,4($sp) # $ra, $s0, $s1
sw $s1,8($sp) # e $s2 para a
sw $s2,12($sp) # stack
lw $ra,0($sp) # Repõe o valor
lw $s0,4($sp) # dos registos
lw $s1,8($sp) # $ra,
lw $s2,12($sp) # $s0, $s1 e $s2
(...) # Código da sub-rotina
addiu $sp,$sp,16 # Liberta espaço na stack jr $ra # Retorna
$SP
0xFFFF0004
0xFFFF0008
0xFFFF000C
0xFFFF0010
0xFFFF0014
0xFFFF0018
0xFFFF001C
0xFFFF0020
0xFFFF0024
0xFFFF0028
0xFFFF0000
Memória …
…
Cópia de $s2
Cópia de $s1
Cópia de $s0
Cópia de $ra
$SP:
0xFFFF0010
0xFFFF0020

## Slide 34: Regras de utilização da stack na arquitetura MIPS
Exemplo
sb1: addiu $sp,$sp,-16 # Reserva espaço na stack
sw $ra,0($sp) # Copia registos
sw $s0,4($sp) # $ra, $s0, $s1
sw $s1,8($sp) # e $s2 para a
sw $s2,12($sp) # stack
lw $ra,0($sp) # Repõe o valor
lw $s0,4($sp) # dos registos
lw $s1,8($sp) # $ra,
lw $s2,12($sp) # $s0, $s1 e $s2
(...) # Código da sub-rotina
addiu $sp,$sp,16 # Liberta espaço na stack jr $ra # Retorna
Prólogo
Epílogo
$SP
0xFFFF0004
0xFFFF0008
0xFFFF000C
0xFFFF0010
0xFFFF0014
0xFFFF0018
0xFFFF001C
0xFFFF0020
0xFFFF0024
0xFFFF0028
0xFFFF0000
Memória …
…
Cópia de $s2
Cópia de $s1
Cópia de $s0
Cópia de $ra

## Slide 35: Análise de um exemplo completo
Considere-se o seguinte código C:
int soma(int *, int);
void main(void)
{
static int temp[100];//reside em memória
int result;
... // código de inicialização do array
result = soma(temp, 100);
print_int10(result); // syscall
}
Declaração de um array static (reside no “data segment”)
Declaração de uma variável inteira (pode residir num registo interno)
Chamada de uma função e atribuição do valor devolvido à variável inteira
Afixação do resultado no ecrã

## Slide 36: Análise de um exemplo completo
int soma(int *, int);
void main(void)
{
static int temp[100];//reside em memória
int result;
... // código de inicialização do array
result = soma(temp, 100);
print_int10(result); // syscall
}
A função main() é uma função intermédia (chama a função soma()); registo $ra tem que ser salvaguardado
A variável "result" não tem atribuído qualquer valor que seja necessário depois da chamada à função soma(); deve residir num registo $tn, $vn ou $an (pode ser usado $t0)

## Slide 37: Código correspondente em Assembly do MIPS
# result: $t0
#
.data
temp: .space 400 # Reserva de espaço p/ o array
# (100 words => 400 bytes)
.eqv print_int10, 1 #
.text
.globl main
main: addiu $sp, $sp, -4 # Reserva espaço na stack
sw $ra, 0($sp) # Salvaguarda o registo $ra
la $a0, temp # inicialização dos registos
li $a1, 100 # que vão passar os parâmetros
jal soma # soma(temp, 100)
move $t0, $v0 # result = soma(temp, 100)
move $a0, $t0 #
li $v0, print_int10 #
syscall # print_int(result)
lw $ra, 0($sp) # Recupera o valor do reg. $ra
addiu $sp, $sp, 4 # Liberta espaço na stack
jr $ra # Retorno
void main(void) {
static int temp[100];
int result;
result = soma(temp, 100);
print_int(result);
}

## Slide 38: Código da função soma()
int soma (int *array, int n)
{
int i, res;
for (i = 0, res = 0; i < n; i++)
{
res = res + array[i];
}
return res;
}
int soma (int *array, int n)
{
int res = 0;
int *p = array; for (; p < &(array[n]); p++) // ou: ; p < (array + n);
{
res += (*p);
}
return res;
}
Esta função recebe dois parâmetros (um ponteiro para inteiro e um inteiro) e calcula o seguinte resultado:
A mesma função usando ponteiros:

## Slide 39: Código da função soma() usando ponteiros:
A função soma() é uma função terminal:
  não é necessário salvaguardar $ra
  só devem ser usados registos $tn, $vn ou $an
int soma (int *array, int n)
{
int res = 0;
int *p = array; for (; p < &(array[n]); p++)
{
res += (*p);
}
return res;
}
S

## Slide 40: Código correspondente em Assembly do MIPS
Versão com ponteiros
# res: $v0
# p: $t1
# array: $a0
# n: $a1
#
soma: li $v0, 0 # res = 0;
move $t1, $a0 # p = array;
sll $a1, $a1, 2 # n *= 4;
addu $a0, $a0, $a1 # $a0 = array + n;
for: bgeu $t1, $a0, endf # while(p < &(array[n]){
lw $t2, 0($t1) #
add $v0, $v0, $t2 # res = res + (*p);
addiu $t1, $t1, 4 # p++;
j for # }
endf: jr $ra # return res;
A sub-rotina não chama nenhuma outra e não são usados registos $sn, pelo que não é necessário salvaguardar qualquer registo
int soma (int *array, int n)
{
int res = 0;
int *p = array; for (; p < &(array[n]); p++)
res += (*p);
return res;
}
S

## Slide 41: Código de uma função para cálculo da média
A função media() é uma função intermédia:
  é necessário salvaguardar $ra
O valor da variável "res" só é definido após a chamada à função; deve residir num registo de utilização livre, por exemplo $t0
O número de elementos do array "n" ($a1), é necessário após a chamada à função soma(); o registo $a1 tem que ser copiado para um registo $sn (por exemplo $s1)
int media (int *array, int n)
{
int res;
res = soma(array, n);
return res / n;
}

## Slide 42: Exemplo – função para cálculo da média
int media (int *array, int n)
{
int res;
res = soma(array, n);
return res / n;
}
# res: $t0, array: $a0, n: $a1 -> $s1
media: addiu $sp,$sp,-8 # Reserva espaço na stack
sw $ra,0($sp) # salvaguarda $ra e $s1
sw $s1,4($sp) # guarda valor $s1 antes de o usar
move $s1,$a1 # "n" é necessário depois # da chamada à função soma
jal soma # soma(array,n);
move $t0,$v0 # res = soma(array,n);
div $v0,$t0,$s1 # res/n
lw $ra,0($sp) # recupera valor de $ra
lw $s1,4($sp) # e $s1
addiu $sp,$sp,8 # Liberta espaço na stack
jr $ra # retorna
chama função soma()
Valor de n é necessário depois de chamada a função “soma”!

## Slide 43: Questões
O que é uma sub-rotina? Qual a instrução do MIPS usada para saltar para uma sub-rotina? Porque razão não pode ser usada a instrução "j"?
Quais as operações realizadas, e relativa sequência, na execução de uma instrução "jal"? Qual o nome virtual e o número do registo associado à execução dessa instrução?
No caso de uma sub-rotina ser simultaneamente chamada e chamadora (sub-rotina intermédia) que operações é obrigatório realizar nessa sub-rotina?
Qual a instrução usada para retornar de uma sub-rotina? Que operação fundamental é realizada na execução dessa instrução?
De acordo com a convenção de utilização de registos no MIPS:
  Que registos são usados para passar parâmetros e para devolver resultados de uma sub-rotina?
  Quais os registos que uma sub-rotina pode livremente usar e alterar sem necessidade de prévia salvaguarda?
  Quais os registos que uma sub-rotina tem de preservar? Quais os registos que uma sub-rotina chamadora tem a garantia que a sub-rotina chamada não altera?
  Em que situação devem ser usados registos $sn? Em que situação devem ser usados os restantes: $tn, $an e $vn?
S

## Slide 44: Questões
O que é a stack? Qual a utilidade do stack pointer?
Como funcionam as operações de push e pop?
Porque razão a stack cresce tipicamente no sentido dos endereços mais baixos?
Quais as regras para a implementação em software de uma stack no MIPS? Qual o registo usado como stack pointer?
De acordo com a convenção de utilização de registos do MIPS:
  Que registos devem preferencialmente ser usados numa sub-rotina intermédia, para armazenar variáveis cujo tempo de vida inclui a chamada de sub-rotinas? Que cuidados se deve ter na utilização desses registos?
  Que registos devem preferencialmente ser usados numa sub-rotina intermédia, para armazenar variáveis cujo tempo de vida não inclui a chamada de sub-rotinas?
  Que registos devem preferencialmente ser usados numa sub-rotina terminal para armazenar variáveis?
Para a função com o protótipo seguinte, indique, para cada um dos parâmetros de entrada e para o valor devolvido, qual o registo do MIPS usado para a passagem dos respetivos valores:
char fun(int a,unsigned char b,char *c,int *d)
S

## Slide 45: Exercício
Traduza para assembly do MIPS a seguinte função fun1(), aplicando a convenção de passagem de parâmetros e salvaguarda de registos:
char *fun2(char *, char);
char *fun1(int n, char *a1, char *a2)
{
int j = 0;
char *p = a1;
do
{
if((j % 2) == 0)
fun2(a1++, *a2++);
} while(++j < n);
*a1='\0';
return p;
}
S